## Slide 1
Et prosjekt om kunstgressflater
NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi
Bjørn Aas
Presentasjon for Flatås IL
2019-08-14

## Slide 2
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
Hvorfor KG2021?
Det begynte med helsespørsmål (NL, USA)
Plast som miljøproblem
Mangel på regelverk
  Bygging
  Miljø
  Avfallshåndtering
Bestilling fra politikere, ikke idretten
6 pilotbaner, 3 års oppfølging
  Vil baner uten kunstig ifyll virke?
  Hvilke funksjonskrav gjelder?
  Holder produktet over tid?

## Slide 3: Prosjektpartnere
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

## Slide 4: Kunstgresshistorien
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
Chart: Kunstig ifyll
| 3G | 4G
Kunstgress | 13 | 17
Granulat | 100
PA
PP
PE
PE
Mengde sand er stort sett lik

## Slide 5
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
Flatås pilotbane
Ca 30 baner i Europa

## Slide 6
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
Flatås pilotbane
Erfaring teknisk drift
Etterfylling av sand
Nytt utstyr for vedlikehold
Nye rutiner for vedlikehold
Godt inneklima i fotballhall
Krav til bane:
Nordisk Norm (NS15330+)

## Slide 7
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane
Chart: Balldemping
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Nordic (Høy) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Nordic (Lav) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
EN14808 Målinger | 59 | 55 | 55 | 59 | 59 | 60
EN14808 Sertifikat | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
FIFA Quality (Høy) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
FIFA Quality (Lav) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57

## Slide 8
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane
Chart: Vertikal deformasjon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Nordic (Høy) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Nordic (Lav) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
EN14809 Målinger | 8 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 8.5
EN14809 Sertifikat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FIFA Quality (Høy) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
FIFA Quality (Lav) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 9
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane
Chart: Rotasjonell motstand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Nordic (Høy) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Nordic (Lav) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
EN15301-1 Målinger | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31
EN15301-1 Sertifikat | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
FIFA Quality (Høy) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
FIFA Quality (Lav) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## Slide 10
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane

## Slide 11
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane

## Slide 12
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane
Konklusjon
Både 11- og 7-bane oppfyller alle krav til Nordisk Norm i to kontroller (januar, juni)
Erfaringer fra markedet
  Norge og Sverige 23 baner av samme type og utførelse
  Tilbakemelding fra brukere
    Tidvis litt glatt, justeres ved sandmengde og vedlikehold, følges opp fortsatt
    En bane er rapportert som hard – av en spillergruppe: Flatås M-senior

## Slide 13
Bjørn Aas - NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi
11-bane
Videre arbeid idrett – noen tanker
  Evaluere skadelogg og tolke resultater
  Intervju med spillere og trener som har rapportert skade
  Intervjue med andre brukere
  Kartlegge utstyr (sko) og observere aktivitet på banen
  Forsøk med ulike skotyper for ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå
  Gjøre feltforsøk med bevegelser for å avdekke problem
Eksempel