M624 Tippvogn

Generelle opplysninger
Tippvognens lasteplan og løftesylindere er festet til kjøretøyet ved hjelp av en tippramme. En oljepumpe av tannhjulstype drives fra et kraftuttak på girkassen med en mellomaksel.

Manøvreringsspaken for tippen er plassert på venstre side av førersetet.
Baklemmen, som etter ønske kan hengsles øverst eller nederst, holdes på plass av to låser, som manøvreres med en spak foran på venstre side av førersetet.

Lasteplanet dreier seg om to hengselbolter i bakkanten av tippen, og hviler på tipprammen når det er i nedre stilling.
Planet løftes opp av to tippsylindere som er dreibart opplagret i under-rammen. Stempelstengene er festet til hverandre med et tverrstykke hvis ender er opplagret midt på 2 hevarmer.

Hevarmenes øvre ender er hengslet til lasteplanet, og nedre ender er forsynt med trinser som ligger an mot buede rullebaner på tipp.