Rep. tips for M6...

Her vil vi legge inn nye ting etter hvert som folk spør om tips.
Har du er bidrag? Send det inn til webmaster


EL skjema:
Last ned El skjema her


Kamo maling M621:
Klikk her for beskrivelse
Tegningene kan du skrive ut på over-head folie, og så belyse dem rett på bilen og tegne av med kritt. 

Smøring:
Last ned smøreordre for M6 her

Girkasseproblemer på M6

Problem 1:
Enkelte vogner får en brummelyd i 5. gir som blir verre etterhvert.
På grunn av belastninger på inngående aksel, spesielt i femte gir, har lagrene en tendens til å løsne fra godset i begge ender.

Bakre lager er spesielt utsatt.

Resultat:
Lagre og gods kan bli varig skadet.

Løsning:
Ved innmontering av nye lagre bør disse sikres med Locktite og eventuelt et eller flere slag med dor langs kanten.


Last ned TM 9-2520-246-35P (delekatalog girkasse) her!