Tekniske data M6-serien

Vognene er produsert i 1968 av White Motor Company

(nå oppkjøpt av Volvo Lastvagnar), Kaiser Jeep m.fl.

Generelle data:

Motor, type Continental LD4651	Multifuel motor m/forkammer,

Kompersjonsforhold	22,1:1

Volum	7,826 liter

Sylinderantall	6

Innsprøytingsrekkefølge	153624

Antall hk (SAE) v/2600 omdr/min	140

Vifteremmer

Type	Kilerem m/knaster

Lengde	46"

Elektrisk system

Dynamo	25 ampere

Starter	24 volt

Batterier (2 i serie)	70 - 125 ampere

Spenning	24 volt

Spenningsregulatorens spenning	24 - 28 volt

Polaritet	Negativ til chassis

Girkasse

Antall gir forover	5

Antall gir bakover	1

Fordelingsgirkasse

Antall hastigheter	2

For og bakaksler

Type	Dobbelt omsetning

Understell

Fjærer	Halveliptiske

Støtdempere	Teleskop, dobbeltvirkende

Bremser

Fotbrems	Lufthydraulisk

Håndbrems	Montert på fordelings­

girkasse

Styring	Med trykkluftservo

Vinsj	Trekkraft (innerste lag ståltau)	4500 kp

Ståltauets lengde	Ca 60 m

Lufttrykket

skal være 70 psi i alle hjul.

Svingradius og frigangsvinkler.

Svingradius er 11 m for kjøretøyer med vinsj,

og 10,7 m for kjøretøyer uten vinsj.

Frigangsvinkel foran er henholdsvis 40° og 48° for kjøretøyer med og uten vinsj.

Dimensjoner i meter

Kjøre	Største	Største

tøy~	lengde	lengde	Største	Redusert	Største	Pross	Bakke

type	m/vinsj	u/vinsj	høyde	høyde	bredde	høyde	klaring

M621	7,06	6,72	2,94	2,6	2,44	0,94	0,3

M622	 	6,72	2,6	 	2,44	0,94	0,3

M623	 	6,72	3,3	 	2,48	0,94	0,3

M624	 	6,6	2,98	 	2,44	0,94	0,3

Vekter i tonn

Kjøretøy	tom	tom	Total	Total	Nytte	Nytte­

type	m/	u/	vekt,	vekt,	last,	last,

vinsj	vinsj	vei	terreng	vei	terreng

M621 m/v	6,1	 	10,66	8,38	4,54	2,27

M621 u/v	 	5,86	10,42	8,16	4,54	2,27

M622	 	6,45	10,1	8,26	3540 l	2270 1

M623	 	6,62	10,03	8,88	3,4	2,27

M624	 	7,12	11,67	9,39	4,54	2,27